Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Нижегородский радиотехнический колледж»

Дисциплина ОП.03: «Прикладная электроника»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Графо-аналитический расчет схемы эмиттерной стабилизации»

для студентов 1 курса

специальности  230113 Компьютерные системы и комплексы

г. Нижний Новгород

2011 г.

# Студент  должен  уметь:

- рисовать схему широкополосного усилителя (ШПУ) с эмиттерной стабилизацией;

- строить нагрузочную прямую для постоянного тока;

- рассчитывать  элементы схемы;

- строить нагрузочную прямую для переменного тока;

- рассчитывать коэффициенты усиления и КПД ШПУ.

# Студент  должен  знать:

- схему ШПУ с эмиттерной стабилизацией;

- построение нагрузочной  прямой  для постоянного тока;

- законы Кирхгофа и закон Ома  для расчета элементов схемы;

- построение   нагрузочной прямой для переменного тока;

- формулы для расчета  коэффициентов усиления и КПД усилителя.

Содержание

# Цель работы. Введение ……………………………………………………………..4

1 Теоретическая часть ……………………………………………………………...5

2 Пример графо-аналитического расчета  ШПУ

( эмиттерная стабилизация) ..………………………………….......................10

- Варианты  заданий  ………………………………………………….…….……..14

Приложение  А. Резисторы постоянные. Ряды

номинальных сопротивлений, ГОСТ 2825-67………….15

Список  литературы  …………………………………………………….………16

# Цель работы:  графо-аналитический расчет  ШПУ (эмиттерная

# стабилизация).

# Введение

Практическая работа является одним из этапов изучения дисциплины «Электронная техника».

# Задачи работы:

- практическое закрепление теоретического материала, изложенного в разделах «Схемы стабилизации» и «Графо-аналитический расчет ШПУ»;

- приобретение навыков работы с вольт-амперными характеристиками

транзистора;

- развитие умения анализировать полученные результаты, сравнивать их

с  теоретическими,  делать соответствующие выводы.

1 Теоретическая часть

Схема ШПУ с эмиттерной стабилизацией выглядит:

  - Графо-аналитический расчет ШПУ по постоянному току

2й закон Кирхгофа для постоянного тока для выходной цепи:

,

где  - напряжение питания, не участвующее в процессе усиления.

Обозначим напряжение питания, участвующее в усилении, как .

После обозначения 2й закон Кирхгофа будет выглядеть:

(1)

Выражение (1) является уравнением нагрузочной прямой для постоянного тока. Эта прямая строится на выходных статических характеристиках транзистора по    двум точкам с координатами:

Точка В`:                   Точка С`:

Iб                                                             Iк                                        Iб2

Uкэ=5В

Еп`/R3  В`                                     Iб1

А

IбА

А`                                              В

IбА                                                            IкА                           С               Iб=0

Uбэ                                                        C`                  Uкэ

UбэА                                                     UкэА                   Еп`

Исключив нерабочие области (область насыщения и область отсечки), получим рабочий участок нагрузочной прямой – отрезок ВС.

Для получения минимальных нелинейных искажений рабочую точку А выбираем в середине отрезка ВС.

Через рабочую точку А проводим статическую выходную характеристику, для которой определяем значение тока базы IбА. Спроецировав точку А на о́си, находим значения IкА и UкэА.

Перенесем рабочую точку А на входную статическую характеристику, совпадающую с входной динамической характеристикой, т.к. сопротивление нагрузки слабо влияет на входную цепь усилителя. Для этого на оси токов отметим значение IбА и через полученную точку проведем прямую, параллельную оси напряжений до пересечения с рабочей входной характеристикой. Получим рабочую точку А`. Этой точке будет соответствовать напряжение смещения UбэА.

Ток эмиттера определяем из основного уравнения транзистора:

;

1.1.1  Определим сопротивление резистора

(2) - закон Ома.

Из выражения (2) получаем:  ,

где  - 2-й закон Кирхгофа для участка цепи;

.

1.1.2  Определим сопротивление резистора

(3) - 2-й закон Кирхгофа для входной цепи.

Из выражения (3) получаем:  .

1.1.3  Определим сопротивление резистора

(4)- закон Ома.

Из выражения (4) получаем:  .

1.1.4  Определим емкость разделительного конденсатора

или   (5).

Из неравенства (5) получаем:

или  ,

где    или  .

- входное сопротивление транзистора (определяется графически):

IБ                   UКЭА=5В

А

∆IБ

UБЭА

∆UБЭ

.

1.1.5  Определим емкость разделительного конденсатора С2

Аналогично пункту 1.1.5 находим: .

1.1.6  Определим емкость блокировочного конденсатора С3

Аналогично пункту 1.1.5 находим:

1.2 Графо-аналитический расчет ШПУ по переменному току

1.2.1 Строим нагрузочную прямую для переменного тока. Для этого запишем 2й закон Кирхгофа для переменного тока:

(6),

где

Выражение  (6)  является уравнение нагрузочной прямой для переменного тока.  Эта   прямая    строится  на     выходных      статических  характеристиках

транзистора по двум точкам:  и   .

Так как , то нагрузочная прямая для переменного тока пойдет под бо́льшим    углом  к  оси  напряжений,  чем  нагрузочная прямая для     постоянного тока.

Поскольку выходной ток состоит из постоянной и переменной    составляющих (), то необходимо совместить эти  две нагрузочные прямые.    Совмещение  производится   через    рабочую     точку А методом   переноса    нагрузочной прямой для переменного тока  параллельно самой себе.   Получим совмещенную нагрузочную прямую.

Iк

Еп`/Rн~

Iб3

Еп`/R3                                                     Iб2

В

IбА

А

Iб1

С           Iб=0

Uкэ

Еп`

    - На входных характеристиках изображаем входное напряжение с амплитудой . Проецируем максимальное и минимальное значения входного напряжения до пересечения с входной характеристикой – получаем значения  и .

Изображаем зависимость .

Iб                       Uкэ=5В

Imб               Iбmax

0

π

2π

IбА

А`

Iбmin

Uбэ

0

Umб

π

2π

ωt

1.2.3  На выходных характеристиках отмечаем справа точки  и  и изображаем статические характеристики, соответствующие этим точкам. Спроецировав    точки      пересечения   изображенных   характеристик  с совмещенной нагрузочной прямой  на   ось   токов   и   ось   напряжений, получим максимальные и  минимальные  значения  коллекторного  тока и коллекторного напряжения.

Изображаем зависимости:  и  .

Iк

Еп`/Rн~

Еп`/R3

Iбmax

Imк

IбА

0         π   2π                                           A

Iбmin

Iб=0

0

Uкэ

Еп`

Umк

π

2π

ωt

1.2.4  Определив амплитуды Imб, Imк, Umк, находим коэффициенты усиления:

;    ;

2  Пример графо-аналитического расчета  ШПУ

(эмиттерная стабилизация)

Дано:      Еп=15В

R3=600 Ом

R5=400 Ом

Umб =50mВ

f =50Гц

  - Построение нагрузочной прямой для постоянного тока и выбор рабочей точки

2Й закон Кирхгофа для постоянного тока для выходной цепи:

,

где  - напряжение питания, не участвующее в процессе усиления.

Обозначим напряжение питания, участвующее в усилении, как .

Подставив значения, получим: .

Строим нагрузочную прямую для постоянного тока по двум точкам с             координатами:

Исключив нерабочие области, получим рабочий участок нагрузочной     прямой- отрезок BC. Разделив этот отрезок пополам, определим положение рабочей точки А. Этой точке соответствует ток базы IбА=0,1mA, ток коллектора IкА=0,01А,  выходное напряжение UкэА=6В.

Переносим рабочую точку на входную характеристику, получим  точку А` и соответствующее ей напряжение смещения UбэА=0,8В.

Ток эмиттера определяем из основного уравнения транзистора:

;

Iб, mA                                                            Iк, A

Uкэ=5В

00,6

0,

0,2

B

А`                                                              А

Uбэ,В                                                               Iб=0     Uкэ,В

0,4             0,8           1,2                                 0            4           8         12

UбэА=0,8В                                                         UкэА=6В

2.2 Расчет элементов схемы

2.2.1 Определим сопротивление резистора

, где

;

;

Выбираю из ряда Е24 Приложения А (Резисторы постоянные. Ряды номинальных сопротивлений, ГОСТ 2825-67) .

2.2.2 Определим сопротивление резистора

;

Выбираю

2.2.3 Определим сопротивление резистора

;

Выбираю

2.2.4 Определим емкость  разделительного конденсатора

, где     .

определяем по входным характеристикам транзистора:

Iб, mA

Uкэ=5В

0,2

А`

Uбэ,В

0,4             0,8             1,2

0,73                  0,87

;

;

Выбираю из ряда Е-12 Приложения А

2.2.5 Определим емкость разделительного конденсатора

;       ;

Выбираю

2.2.6 Определим емкость блокировочного конденсатора

;   ;

Выбираю

2.3 Построение нагрузочной прямой для переменного тока

2.3.1 Определим сопротивление нагрузки переменному току

;

Строим нагрузочную прямую для переменного тока по точкам:

и

Изображаем совмещенную нагрузочную прямую.

2.3.2 На входных характеристиках изображаем входное напряжение с амплитудой  . Определяем значения и  . Находим амплитуду входного тока .

2.3.3 На выходных характеристиках отмечаем значения  и и через эти точки проводим статические характеристики, точки пересечения которых с совмещенной нагрузочной прямой определят амплитуды выходного тока  и выходного напряжения .

Iб, mA                                                            Iк, A

Uкэ=5В

00,6

2π                                                                   Imk

π                        А`                            0       π   2π                  А

Uбэ,В                                                               Iб=0     Uкэ,В

0,4             0,8           1,2                        0,01    0           4           8         12

5,2                       6

0       Umб=0,05В                                                          0  Umk

π                                                                             π

ωt

2π                                                                           2π

ωt

2.3.4 Определим коэффициенты усиления

- Варианты заданий

№1

Еп=15В

R3 =50 Ом

R5=30 Ом

Umб=25mВ

f=50Гц

IБ,mA                                                                 IК,A

UКЭ=0    5В

1,0

0,9    	90mA

9	80mA

70mA

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,5        0,6        0,7         0,8         0,9         UБЭ,В                             5           10          15         20             UКЭ,В

№2

Еп=25В

R3=50 Ом

R5=40 Ом

Umб=30mВ

F=50 Гц

Iб,mA                                                                   Iк,A

UКЭ=0     5В

0,3         0,4       05      0 ,6      0,7      0,8    Uбэ,В                   0            4         8        12        16       20        24    Uкэ,В

Приложение А

(справочное)

Резисторы постоянные.

Ряды номинальных сопротивлений, ГОСТ 2825-67

Номинальные сопротивления с допускаемыми отклонениями ± 5%; ±10% и ± 20%  должны соответствовать числам, приведенным в таблице,  и  числам,  полученным  путем умножения этих чисел на 10n , где n - целое положительное или отрицательное число.

Обозначение  рядов

E24                   Е12                   Е6                  Е24                Е12                        Е6

(допуск.             (допуск.           (допуск.     (допуск .      (допуск.           (допуск.

откл. ±5%)   откл. ±10%)  откл. ±20%)  откл. ±5%)  откл.±10%)    откл.20%)

1,0     	       1,0	          1,0                 3,3    	           3,3	              3,3

1,1     			                                3,6

1,2     	       1,2	            	          3,9        	3,9

1,3     		 	                                4,3

1,5     	       1,5	          1,5                 4,7         	4,7	              4,7

1,6     		 	                                5,1

1,8                  1,8	 	                    5,6         	5,6

2,0     		 	                                6,2

2,2     	       2,2	          2,2                 6,8         	6,8	              6,8

2,4     		 	                                7,5

2,7     	       2,7	 	                     8,2        	8,2

3,0     		 	                                9,1

Список литературы

Аксенов А.И., Нефедов А.В. Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие.- М.: Салон-пресс, 2008. – 525с.

Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника. – М.: Академия, 2009. – 336с.

Дмитриева Л.И. Прикладная электроника Конспект лекций. 2011. – 94с.

Гальперин М.В. Электронная техника. – М.:ИД «ФОРУМ» - Инфра-М, 2010.- 351с.

# Text boxes

Iб=0,6mA

0,05

0,25

0,04

Iб=0,4mA

0,03

0,15

Iб=0,2mA

0,02

IбА=0,1mA

С

IкА=0,01А

IбА=0,1mA

0,15

0,1

0,05

Iб=0,6mA

0,25

0,05

Iбmax=0,13mA

0,04

Iб=0,4mA

0,015

Imб

Iбmax=0,13mA

0

Iбmin=0,07mA

Iбmin=0,07mA

100mA

0,8

80

0,7

60mA

0,6

60

50mA

0,5

40mA

40

30mA

20mA

20

10mAA

0

30

1,8

25

40mA

1,5

20

1,2

30mA

15

0,9

10

20mA

0,6

10mA

5

0,3

0